## Slide 1: Kiến trúc MIPS

## Slide 2: Nội dung
Phần I: Tổng quan dòng vi xử lý MIPS
Phần II: Mô hình Lập trình

## Slide 3: Phần I: Tổng quan dòng vi xử lý MIPS
Lịch sử phát triển:
MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) hình thành trên cơ sở RISC.
Năm 1981: John L. Hennessy đứng đầu một nhóm bắt đầu một công trình nghiên cứu về bộ xử lý MIPS đầu tiên tại Stanford University
Một thiết kế chủ chốt trong MIPS là yêu cầu các câu lệnh phải hoàn thành trong 1 chu kì máy.
Hãng MIPS Technologies (MIPS Computer Systems)
http://www.mips.com
http://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture

## Slide 4: Các thế hệ của MIPS
Ban đầu MIPS là kiến trúc 32 bit, sau này mở rộng ra 64bit.
MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS IV, MIPS V, MIPS 32 và MIPS 64. Hiện nay tồn tại MIPS 32 và MIPS 64.
Các dòng vi xử lý thương mại MIPS đã được sản xuất: - R2000 năm 1985
        R3000 năm 1988
        R4000 năm 1991,mở rộng tập lệnh đầy đủ cho 64bit, 100MHz, 8kB.
        - R4400 năm 1993,16kB.
        - R8000 năm 1994: là thiết kế superscalar đầu tiên của MIPS
http://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture
Notes: R20

## Slide 5
Các ứng dụng :

## Slide 11: Phần II: Mô hình lập trình
Quản lý bộ nhớ
Các thanh ghi của MIPS
Các khuôn dạng lệnh
Các chế độ địa chỉ
Một số lệnh cơ bản
Khung chương trình hợp ngữ
Sử dụng trình biên dịch và mô phỏng MIPS2000, MIPS

## Slide 12: Quản lý bộ nhớ
Bộ nhớ:
32 bit địa chỉ, đánh địa chỉ theo byte
không gian 232 địa chỉ 0x00000000 đến 0xFFFFFFFF
Chia làm các vùng:

## Slide 13: Tập thanh ghi

## Slide 14
Các thanh ghi của MIPS

## Slide 16: Sử dụng các thanh ghi trong MARS
Phải có kí tự $ ở trước
Có 2 cách:
  Địa chỉ thanh ghi. Ví dụ: $8, $19…
  Tên gợi nhớ. Ví dụ $s0, $t3…
Ví dụ:
  add $s0, $6, $zero

## Slide 17: Kiến trúc tập lệnh
3 loại lệnh:
I-Type (Immediate)
J-Type (Jump and branch)
R-Type (Register)

## Slide 18
Các khuôn dạng lệnh

## Slide 19: Phân tích khuôn dạng lệnh
A typical instruction for MiniMIPS and steps in its execution.

## Slide 20: Simple Arithmetic/Logic Instructions
The arithmetic instructions add and sub have a format that is common to all two-operand ALU instructions. For these, the fn field specifies the arithmetic/logic operation to be performed.
Add and subtract already discussed; logical instructions are similar
add $t0,$s0,$s1 # set $t0 to ($s0)+($s1)
sub $t0,$s0,$s1 # set $t0 to ($s0)-($s1)
and $t0,$s0,$s1 # set $t0 to ($s0)($s1)
or $t0,$s0,$s1 # set $t0 to ($s0)($s1)
xor $t0,$s0,$s1 # set $t0 to ($s0)($s1)
nor $t0,$s0,$s1 # set $t0 to (($s0)($s1))

## Slide 23: Load and Store Instructions
MiniMIPS lw and sw instructions and their memory addressing convention that allows for simple access to array elements via a base address and an offset (offset = 4i leads us to the i th word).
lw $t0,40($s3)
lw $t0,A($s3)

## Slide 28: Examples for Conditional Branching
If the branch target is too far to be reachable with a 16-bit offset
(rare occurrence), the assembler automatically replaces the branch
instruction beq $s1,$s2,L1 with:
bne $s1,$s2,L2 # skip jump if (s1)(s2)
j L1 # goto L1 if (s1)=(s2)
L2: ...
Forming if-then constructs; e.g., if (i == j) x = x + y
bne $s1,$s2,endif # branch on ij
add $t1,$t1,$t2 # execute the “then” part
endif: ...
If the condition were (i < j), we would change the first line to:
slt $t0,$s1,$s2 # set $t0 to 1 if i<j
beq $t0,$0,endif # branch if ($t0)=0;
# i.e., i not< j or ij

## Slide 30
The simple while loop: while (A[i]==k) i=i+1;
Assuming that: i, A, k are stored in $s1,$s2,$s3
Solution
loop: add $t1,$s1,$s1 # t1 = 4*i
add $t1,$t1,$t1 #
add $t1,$t1,$s2 # t1 = A + 4*i
lw $t0,0($t1) # t0 = A[i]
bne $t0,$s3,endwhl #
addi $s1,$s1,1 #
j loop #
endwhl: … #
while Statements
Example

## Slide 31
switch(test) {
case 0:
a=a+1; break;
case 1:
a=a-1; break;
case 2:
b=2*b; break;
default:
}
beq s1,t0,case_0
beq s1,t1,case_1
beq s1,t2,case_2
b default
case_0:
addi s2,s2,1 #a=a+1
b continue
case_1:
sub s2,s2,t1 #a=a-1
b continue
case_2:
add s3,s3,s3 #b=2*b
b continue
default:
continue:
Example
switch Statements
Assuming that: test,a,b are
stored in $s1,$s2,$s3
The simple switch

## Slide 34: PSEUDO INSTRUCTION
Là “lệnh giả”
Thực chất khi thực hiện “lệnh giả”, vi xử lý phải thực hiện 1 hay 1 số Real Instruction nào đó .
Ví dụ: abs $t0,$s0 # $t0=|$s0|
chính là các lệnh real sau:
add $t0,$s0,$zero # lưu giá trị x vào $t0
slt $at,$t0,$zero # x có là số âm?
beq $at,$zero,+4 # nếu x không âm nhảy đến
lệnh tiếp theo
sub $t0,$zero,$s0 # x có là số dương?

## Slide 35: Chương trình con và Stack
Để gọi chương trình con: ta sử dụng lệnh
jal ( jump and link)
Khi đó để trở lại thân hàm chính, ta dùng lệnh
jr $ra

## Slide 36: Gọi chương trình con

## Slide 38: Stack

## Slide 39: Memory Map

## Slide 40: $sp và $fp

## Slide 41: Ví dụ về $sp và $fp

## Slide 42: Khung chương trình hợp ngữ
Giống 8086, chương trình hợp ngữ cho MIPS bao gồm các thành phần
Định hướng biên dịch
Lệnh
Giả lệnh

## Slide 43: Khung chương trình hợp ngữ
#include <iregdef.h>
.data
#Khai báo biến
.text
.globl start
.ent start
start:
#Nội dung chương trình chính
.end start
.ent CTCon
CTCon:
#Nội dung chương trình con
.end CTCon

## Slide 44: Chương trình ví dụ
#include <iregdef.h>
.data
test: .asciiz "Hello World"
.text
.set noreorder
.globl start
.ent start
start:
la a0,test #load the address of test string to a0
jal printf #print test tring to console
.end start

## Slide 45: Pipelined MIPS